## Slide 1: Виды тормозной системы автомобилей
Выполнил: студент группы 31-Т
Каюмов А.Р.
Проверил: Сысолятин Н.С.

## Slide 2: Виды тормозных систем на современных автомобилях
Тормозные системы предназначены для эффективного снижения скорости движения транспортных средств вплоть до полной остановки, а также для предотвращения перемещения стоящего транспортного средства.
Рабочая
Запасная
Стояночная

## Slide 3: Схема работы тормозов
1 - поршни с тормозными колодками;
2 - педаль тормоза;
3 - поршень главного тормозного цилиндра;
4 - главный тормозной цилиндр;
5 - диск переднего колеса;
6 - скоба;
7 и 8 - колесные цилиндры;
9 - тормозная колодка;
10 - рабочий поршень;
11 - регулятор давления жидкости в задних тормозных механизмах; А - дисковые тормоза передних колес с фиксированной и плавающей скобами;
Б - барабанный тормоз заднего колеса

## Slide 4: Привод стояночного тормоза
1 - рычаг с кнопкой привода стояночного тормоза;
2 - передаточный трос;
3 - ролик;
4 - направляющая заднего троса;
5 - оттяжная пружина
6 - задний трос;
7 - колодки заднего колеса
Стояночная тормозная система действует на задние колеса легковых автомобилей. Приводится в действие рычагом, расположенным в салоне.
При перемещении рычага вверх водитель через тросы и рычаги раздвигает тормозные колодки и прижимает их к внутренней поверхности тормозных барабанов задних колес. Запасная тормозная система предназначена для снижения скорости и остановки автомобиля при отказе рабочей тормозной системы. Обычно она является частью рабочей тормозной системы, но обладает меньшей эффективностью.

## Slide 5: Дисковый тормозной механизм
1 - тормозной шланг;
2 - колесный тормозной цилиндр;
3 - тормозные колодки;
4 - тормозной диск;
5 - защитный кожух;
6 - шпильки для крепления колеса

## Slide 6
Для снижения усилия водителя, нажимающего на педаль тормоза, используется вакуумный усилитель тормозов

## Slide 7: Вакуумный усилитель тормозов автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:
1 - шток; 2 - уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 3 - чашка корпуса усилителя; 4 - регулировочный болт; 5 - уплотнитель штока; 6 - возвратная пружина диафрагмы; 7 - шпилька усилителя; 8 - уплотнительный чехол; 9 - корпус вакуумного усилителя; 10 - диафрагма; 11 - крышка корпуса вакуумного усилителя; 12 - поршень; 13 - защитный чехол корпуса клапана; 14 - воздушный фильтр; 15 - толкатель; 16 - возвратная пружина толкателя; 17 - пружина клапана; 18 - клапан; 19 - втулка корпуса клапана; 20 - буфер штока; 21 - корпус клапана; А - вакуумная камера; В - атмосферная камера; С, D - каналы

## Slide 8: Привод регулятора давления тормозов автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
1 - регулятор давления тормозов; 2,16 - болты крепления регулятора давления тормозов; 3 - кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 - штифт; 5 - рычаг привода регулятора давления тормозов; 6 - ось рычага привода регулятора давления тормозов; 7 - пружина рычага; 8 - кронштейн кузова; 9 - кронштейн крепления регулятора давления тормозов; 10 - упругий рычаг привода регулятора давления; 11 - серьга; 12 - скоба серьги; 13 - шайба; 14 - стопорное кольцо; 15 - палец кронштейна; А, В, С - отверстия

## Slide 9: Главный тормозной цилиндр с тормозным бачком автомобили ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
1 - корпус главного тормозного цилиндра; 2 - уплотнительное кольцо низкого давления; 3 - поршень привода контура левый передний-правый задний тормоз; 4 - распорное кольцо; 5 - уплотнительное кольцо высокого давления; 6 - прижимная пружина уплотнительного кольца; 7 - тарелка пружины; 8 - возвратная пружина поршня; 9 - шайба; 10 - стопорный винт; 11 - поршень привода контура правый передний-левый задний тормоз; 12 - соединительная втулка; 13 - тормозной бачок: 14 - датчик аварийного уровня тормозной жидкости; А - зазор

## Slide 10: . Главный тормозной цилиндр автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
3 - поршень привода контура левый передний-правый задний тормоз; 4 - распорное кольцо; 5 - уплотнительное кольцо высокого давления; 6 - прижимная пружина уплотнительного кольца; 7 - тарелка пружины; 8 - возвратная пружина поршня; А - зазор

## Slide 11: Тормозной механизм переднего колеса автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
1 - тормозной диск; 2 - направляющая тормозных колодок; 3 - тормозной суппорт; 4 - тормозные колодки; 5 - цилиндр; 6 - поршень; 7 - уплотнительная манжета; 8 - защитный чехол направляющего пальца; 9 - направляющий палец; 10 - защитный кожух

## Slide 12: Тормозной механизм заднего колеса автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
1 - гайка крепления ступицы; 2 - ступица заднего колеса; 3 - нижняя стяжная пружина тормозных колодок; 4 - тормозная колодка; 5 - направляющая пружина; 6 - колесный тормозной цилиндр; 7 - верхняя стяжная пружина; 8 - разжимная планка; 9 - палец рычага привода стояночного тормоза; 10 - рычаг привода стояночного тормоза; 11 - щит тормозного механизма

## Slide 13: Задний колесный тормозной цилиндр автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:
1 - упор тормозной колодки; 2 - защитный колпачок; 3 - корпус тормозного цилиндра; 4 - поршень; 5 - уплотнитель; 6 - опорная тарелка; 7 - пружина; 8 - сухари; 9 - упорная манжета; 10 - упорный винт; 11 - штуцер; А - прорезь на упорной манжете

## Slide 14: Привод стояночной тормозной системы автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:
1 - кнопка фиксации рычага ручного тормоза; 2 - рычаг привода стояночного тормоза; 3 - защитный чехол; 4 - тяга; 5 - уравнитель троса; 6 - регулировочная гайка; 7 - контргайка; 8 - трос; 9 - оболочка троса